## Slide 1: Герметизация и корпусирование микросистем.
Радюк Ульяна, 21414

## Slide 5: Операции сборки.
1) Установка кристалла на носитель или непосредственно на плату
2) Электрическое соединение выводов кристалла и корпуса
- при помощи проволочных перемычек
- термоультразвуковая сварка
- монтаж методом перевернутого чипа

## Slide 6
3) Герметизация корпуса
- Сваркой
- Пайкой мягкими или твердыми припоями
- Клеем, пластмассой, смолой, стеклом.
Плавлением кромок соединяемых деталей
4) Инкапсулирование
Нанесение покрытий — пленок, лака, металлов
5) Плакирование(нанесение на поверхность металлических листов, плит тонкого слоя другого металла или сплава)
резка и формовка
маркировка
конечная паковка

## Slide 7
Тестирование:
После герметизации таких корпусов проводится проверка на герметичность, которая осуществляется во всем диапазоне возможных дефектов: большие, средние и малые течи. Наличие больших течей определяется пузырьковым методом, средних и малых — с помощью гелиевого течеискателя.

## Slide 8
Проволочный монтаж

## Slide 9
После посадки кристалла на плату или на носитель и разварки выводов необходимо защитить кристалл. Герметизация полупроводникового кристалла обеспечивает его защиту от механических повреждений, стабилизацию параметров, повышение срока службы и надежности приборов и интегральных схем, позволяет избежать неблагоприятных воздействий внешней среды. На сегодняшний день можно выделить два основных способа корпусирования микросхем. В первом случае, кристалл, установленный на монтажное основание, корпусируется с использованием различных типов корпусов, во втором случае кристалл, установленный непосредственно на плату, герметизируется путем его заливки компаундами.

## Slide 10
Для герметизации применяют следующие типы корпусов: металло-стеклянные, металло-керамические, керамические и стеклянные, данные типы корпусов герметизируются методами сварки и пайки. Внутрь герметичных корпусов может быть напущен специальный защитный газ. Кроме того, в массовом производстве активно используют пластмассовые корпуса, которые собираются методом посадки на клей. В настоящее время разработано множество типов стандартных корпусов, полностью обеспечивающих потребности конструкторов и разработчиков электронной техники.

## Slide 11
Пластиковые корпуса

## Slide 12
Необходимость в уменьшении массы и габаритов конструкции электронной аппаратуры определили интерес к методам непосредственного монтажа кристаллов на плату (COB). Герметизация кристалла установленного на печатной плате заключается в его заливке жидким компаундом, который надежно защищает чувствительную к внешней среде часть изделия. Жидкий компаунд представляет собой силикон или более распространенную эпоксидную смолу, также могут применяться различные полимеры. Как правило, компаунд является непрозрачным, что позволяет затруднить идентификацию и разборку изделия, или же доступ к топологии микросхемы.

## Slide 13
При выборе способа герметизации следует помнить, что необходимо не только защитить кристалл от внешнего воздействия окружающей среды, но и не допустить влияние корпуса или герметизирующего материала на работу интегральной схемы.

## Slide 15
Для герметизации МЭМС-устройств используют металлостеклянные, керамические, пластмассовые корпуса.
При оценке работоспособности микроустройств необходимо контролировать давление внутри герметизированных корпусов, так как изменение давления влияет на чувствительность приборов.

## Slide 16: Установки для сварки
Ручные установки для сварки

## Slide 17
Для герметизации металлокерамических корпусов используются установки шовно-роликовой сварки Miyachi, например, модели AF8500VPST c атмосферной камерой MX2000

## Slide 20: Список литературы
http://unienc.ru
http://www.russianelectronics.ru
http://www.ostec-press.ru
http://micro-tech.ru
http://www.microsystems.ru
http://abiturient.ru
http://equip.eltech.com