## Slide 1
Светодиоды и
полупроводниковые лазеры.
Выполнила:
Корожнева А.А.
21314 гр.

## Slide 2
Часть 1. Светодиоды.

## Slide 3
Что это такое?
Светодиод или светоизлучающий диод - полупроводниковый диод на базе p-n- либо гетероперехода, излучающий кванты света при протекании через него прямого света.

## Slide 4
Историческая справка.
1923г. - Олег Владимирович Лосев заметил
голубоватое свечение, испускаемое некоторыми
полупроводниковыми детекторами, которые
преобразуют высокочастотный сигнал
радиостанции в низкочастотный звуковой
в простейших радиоприёмниках.

## Slide 5
Кратко о строении.

## Slide 6
Кратко о строении.
Для увеличения направленности излучения применяют оптические полусферы в качестве линз. Конструкция полусфер обеспечивает фокусировку излучения в нужном телесном угле. Показатель преломления пластмассы выбирается так, чтобы увеличить коэффициент вывода излучения ho

## Slide 7
Принцип действия
светодиода основан
на излучательной
рекомбинации инжектированных
носителей в прямосмещенном
p-n переходе,
где Lp - диффузионная длина.
Принцип действия светодиодов.

## Slide 8
Основные группы светодиодов.
С излучением
в видимой части спектра
С излучением в
инфракрасной части
диапазона

## Slide 9
Светодиоды видимого диапазона.
По длинам волн этот диапазон находится от 0,39 до 0,77 мкм, что соответствует энергии квантов света от 2,8 до 1,8 эВ.

## Slide 10
Цвета фотодиодов, выпускаемых в промышленности:
красный (1,8 эВ GaP, ZnO, GaAs0,6P0,4);
оранжевый(GaAs0,35P0,65);
желтый (GaAs0,14P0,86);
зеленый (2,3 эВ GaP, ZnTe);
голубой (2,4 эВ GaAs-ErYb, SiC, CdS);
фиолетовый (2,8 эВ GaN).
Светодиоды видимого диапазона.

## Slide 11
Светодиоды видимого диапазона. Спектр.

## Slide 12
Полная эффективность преобразования ηF электрического сигнала в оптический дается следующим выражением:
Здесь P – мощность на входе, (1 – cosθc) – телесный угол, Φ(λ) – скорость генерации фотонов в единицах [фотон/(с · см2)], R1 – коэффициент отражения от тылового контакта, α и x – соответственно коэффициенты поглощения и толщина p- и n-областей прибора.
Светодиоды видимого диапазона.

## Slide 13
Светодиоды видимого диапазона. Конструкция.

## Slide 14
Светодиоды ИК - излучения.
Области применения светодиодов ИК-излучения:
оптоэлектронные устройства коммутации;
оптические линии связи;
системы дистанционного управления.
Наиболее распространенный в настоящее время инфракрасный источник – это светодиод на основе GaAs (λ = 0,9 мкм).

## Slide 16
Нитриды элементов третьей группы (GaN, AlN, InN) и тройные соединения на их основе являются широкозонными полупроводниками с прямыми оптическими переходами.
Особенности светодиодов на основе гетероструктуры InGaN/GaN:
высокая интенсивность люминесценции, достигающая 2–3 кд;
высокое значение квантового выхода η = 5,4 %.
Светодиоды коротковолнового диапазона.

## Slide 17
Светодиоды коротковолнового диапазона.

## Slide 18
Применение.

## Slide 19
Часть2. Полупроводниковые лазеры.

## Slide 20
Что это такое?
Полупроводниковым лазером называют
оптоэлектронное устройство,
генерирующее когерентное излучение
при пропускании через него электрического
тока.

## Slide 21
Историческая справка.
Полупроводниковые лазеры на кристалле GaAs впервые
были осуществлены в 1962 в лабораториях
Р. Холла, М. И. Нейтена и Н. Холоньяка (США)

## Slide 22
Кратко о строении.

## Slide 23
Принцип действия.
Здесь должно быть видео.

## Slide 24
Принцип действия полупроводникового лазера на основе p-n-перехода: а) отсутствие смещения; б) при смещении в прямом направлении

## Slide 25
Структура полупроводникового лазера на гомопереходе

## Slide 26
Лазеры на гетероструктурах
с одним гетеропереходом: n-GaAs – p-Ge, p-GaAs – n-AlxGa1–xAs;
c двумя гетеропереходами: n-AlxGa1–xAs – p-GaAs – p+-AlxGa1–xAs).
Использование гетероперехода позволяет реализовать одностороннюю инжекцию при слаболегированном эмиттере лазерного диода и существенно уменьшить пороговый ток.
Полупроводниковые лазеры

## Slide 27
Зонная диаграмма полупроводникового лазера на
двойном гетеропереходе: а) чередование слоев в лазерной
двойной n-p-p+-гетероструктуре; б) зонная диаграмма двойной
гетероструктуры при нулевом напряжении; в) зонная диаграмма
лазерной двойной гетероструктуры в активном режиме генерации лазерного излучения

## Slide 28
Структура полупроводникового лазера на двойном
гетеропереходе: приборная реализация лазерного диода
Al0,3Ga0,7As (p) – GaAs (p) и GaAs (n) – Al0,3Ga0,7As (n),
активная область – слой из GaAs (n)

## Slide 29
Зависимость от температур.

## Slide 30
Спасибо за внимание!