## Slide 1: Биполярный транзистор (БТ)
Выполнили студенты группы 21317: Шиманский Александр Сарафанов Евгений

## Slide 2: Введение
1948 год – Дж. Бардин и В. Браттейн создали полупроводниковый триод, или транзистор.
Тразистор – полупроводниковый прибор с двумя электронно-дырочными переходами, предназначенный для усиления и генерирования электрических сигналов.
Биполярный – в работе транзистора принимают участие носители заряда двух сортов (электроны и дырки).
Условное графическое изображение

## Slide 3: Схематическое изображение транзистора типа p-n-p
Рис. 1
Э – эмиттер, Б – база, К – коллектор, W – толщина базы, ЭП – эмиттерный переход, КП – коллекторный переход

## Slide 4: Режим работы
Каждый из переходов транзистора можно включить либо в прямом, либо в обратном направлении. В зависимости от этого различают три режима работы транзистора:
Режим отсечки – оба p-n перехода закрыты, при этом через транзистор обычно идет сравнительно небольшой ток.
Режим насыщения – оба p-n перехода открыты.
Активный режим – один из p-n переходов открыт, а другой закрыт.

## Slide 5: Режим отсечки
  Такой режим получается тогда, когда эмиттерный и коллекторный р-n-переходы подключены к внешним источникам в обратном направлении (оба закрыты). В этом случае через оба р-n-перехода протекают очень малые обратные токи эмиттера (IЭБО) И коллектора (IКБО). Ток базы равен сумме этих токов и в зависимости от типа транзистора находится в пределах от единиц микроампер — мкА (у кремниевых транзисторов).

## Slide 6: Режим насыщения
Такой режим получается тогда, когда эмиттерный и коллекторный р-n-переходы подключены к внешним источникам в прямом направлении (оба открыты). Диффузионное электрическое поле ЭП и КП будет частично ослабляться электрическим полем, создаваемым внешними источниками UЭБ и UКБ. В результате уменьшится потенциальный барьер, ограничивавший диффузию основных носителей заряда, и начнется проникновение (инжекция) дырок из эмиттера и коллектора в базу, то есть через эмиттер и коллектор транзистора потекут токи, называемые токами насыщения эмиттера (IЭ.нас) и коллектора (IК.нас).

## Slide 7: Активный режим
  Это нормальный режим работы транзистора.
  Такой режим получается тогда, когда переход эмиттер-база включен в прямом направлении (открыт), а переход коллектор-база — в обратном (закрыт).
  для транзистора p-n-p типа: UЭБ>0;UКБ<0
  для транзистора n-p-n типа: UЭБ<0;UКБ>0

## Slide 8: Схема включения БТ
Схема включения транзистора характеризуется двумя основными показателями:
Коэффициент усиления по току Iвых/Iвх
Входное сопротивление Rвх=Uвх/Iвх

## Slide 9: Схема включения с Общей Базой (ОБ)
Выходная ВАХ БТ с общей базой
Коэффициент усиления по току: Iвых/Iвх=Iк/Iэ=α [α<1]
Входное сопротивление Rвх=Uвх/Iвх=Uбэ/Iэ.

## Slide 10: Схема включения с Общим Эмиттером (ОЭ)
Коэффициент усиления по току: Iвых/Iвх=Iк/Iб=Iк/(Iэ-Iк) = α/(1-α) = β [β>>1]
Входное сопротивление: Rвх=Uвх/Iвх=Uбэ/Iб
Выходная ВАХ БТ с общим эмиттером

## Slide 11: Схема включения с Общим Коллектором (ОК)
Коэффициент усиления по току: Iвых/Iвх=Iэ/Iб=Iэ/(Iэ-Iк) = 1/(1-α) = β [β>>1]
Входное сопротивление: Rвх=Uвх/Iвх=(Uбэ+Uкэ)/Iб
Выходная ВАХ БТ с общим коллектором

## Slide 12: Влияние температуры на характеристики транзисторов
Зависимость тока от повышения температуры на схемах с ОЭ и ОБ.

## Slide 13: Спасибо за внимание!