## Slide 1: Распространение света в оптоволокне

## Slide 2: Альтернатива передачи данных взамен традиционных, основанных на медных кабелях - волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС)
Оптоэлектроника - раздел физики и техники, связанный с преобразованием электромагнитного излучения оптического диапазона в электрический ток и обратно.
Оптическое волокно - нить из оптически прозрачного материала, используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения.
Волоконная оптика - раздел прикладной науки и машиностроения, описывающий такие волокна.

## Slide 3: Преимущества оптоволокна
1)Высокая скорость передачи информации.
Широкополосность оптических сигналов, обусловлена чрезвычайно высокой частотой несущей (f0=10^14 Гц). Это означает, что по оптической линии связи можно передавать информацию со скоростью порядка 10^12 бит/с или 1 Терабит/с.
Полоса пропускания волоконной оптики допускает мультиплексирование различных сигналов, например звуковых, видео или передачу данных.
Скорость передачи может быть увеличена вдвое за счет того, что по одному волокну можно передавать одновременно в двух направлениях. Скорость можно поднять еще в два раза благодаря использованию волн перпендикулярных друг другу поляризаций. Также осуществляется частотное уплотнение по оптоволоконным линиям связи, т.е. передача разных сигналов на разных длинах волн.

## Slide 4: Преимущества оптоволокна
2)Низкие потери.
Лучшие образцы российского волокна имеют затухание 0.22 дБ/км на длине волны 1.55 мкм, что позволяет строить линии связи длиной до 100 км без регенерации сигналов. Для сравнения, лучшее волокно Sumitomo на длине волны 1.55 мкм имеет затухание 0.154 дБ/км. В оптических лабораториях США разрабатываются еще более "прозрачные", так называемые фторцирконатные волокна с теоретическим пределом порядка 0,02 дБ/км на длине волны 2.5 мкм. Лабораторные исследования показали, что на основе таких волокон могут быть созданы линии связи с регенерационными участками через 4600 км при скорости передачи порядка 1 Гбит/с.

## Slide 5: Преимущества оптоволокна
3)Нечувствительность к электромагнитным помехам.
Оптоволокно не излучает и не воспринимает электромагнитные волны, следовательно, световые сигналы не искажаются под влиянием ЭМН.
4)Малый вес и размер.
Оптические волокна имеют диаметр около 100 мкм, то есть очень компактны и легки, что делает их перспективными для использования в авиации, приборостроении, в кабельной технике.
Емкость волоконно-оптического кабеля существенно превосходит емкость коаксиального, несмотря на то, что его диаметр почти в 10 раз меньше.

## Slide 6: Преимущества оптоволокна
5)Пожаро- и взрывобезопасность.
Волокно – диэлектрик, не проводит ток. Его использование безопасно с точки зрения искро- и пожаробезопасности. Более того, волокно не притягивает молнии. Следовательно, волоконно-оптический кабель может также использоваться в опасных местах, в которых из соображений безопасности вообще не применялись кабели.
6)Долговечность.
Время жизни волокна, то есть сохранение им своих свойств в определенных пределах, превышает 25 лет, что позволяет проложить оптико-волоконный кабель один раз и, по мере необходимости, наращивать пропускную способность канала путем замены приемников и передатчиков на более быстродействующие.

## Slide 7: Преимущества оптоволокна
7)Сложность прослушки сигнала без нарушения приема/передачи.
В связи с высокой скоростью передачи информации для ее перехвата требуются высокочувствительные и быстрые детекторы, что делает несанкционированный доступ чрезвычайно дорогим.
В кабеле линии связи обычно находится значительное число отдельных волокон, что приводит к тому, что доступ к каждо
Высокая физическая защищенность кабелей. Так, например, трансокеанские линии связи на шельфе покрыты толстой металлической оболочкой.

## Slide 8: недостатки оптоволокна
1)Хрупкость
Оптическое волокно, каким бы совершенным оно не было, имеет микротрещины, которые инициируют разрыв.
2)Сложность изготовления;
3)Снижение эффективности с течением времени.
Степень деградации физических свойств волокна при длительной работе зависит от многих факторов, однако всегда неизбежно помутнение оптических сред и ухудшение светопропускания на границе разнородных материалов.
4)Дороговизна оборудования, монтажа и обслуживания.
5)Электроника отстает от оптики по частотам.

## Slide 9: Устройство оптоволокна
Внутреннее ядро предназначено для переноса света. Окружающая его оболочка обеспечивает полное внутреннее отражение света в ядро. Характерные величины показателей преломления - 1,479 для ядра и 1,474 - для оптической оболочки.
Стандартное одномодовое оптическое волокно имеет диаметр сердцевины 9 мкм и диаметр оболочки 125 мкм. Передает сигналы на расстояние до 50 км со скоростью до 2,5 Гбит/с и выше без регенерации. Рабочие длины волн λ1 = 1,31 мкм и λ2 = 1,55 мкм.
Мода – вид траектории, вдоль которой может распространяться свет.

## Slide 10: Типы оптоволокна
ОДНОМОДОВОЕ
МНОГОМОДОВОЕ

## Slide 11: Устройство оптоволокна
Подводный оптоволоконный кабель

## Slide 12: Материалы для оптоволокна
Стеклянные волокна имеют как стеклянное ядро, так и стеклянную оптическую оболочку.
Стеклянные волокна с пластиковой оптической оболочкой (PCS) имеют стеклянное ядро и пластиковую оптическую оболочку.
Пластиковые волокна имеют пластиковое ядро и пластиковую оптическую оболочку. Имеют ограниченные возможности с точки зрения затухания и полосы пропускания., низкую себестоимость, являются достаточно прочными, с малым радиусом изгиба и способностью восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки. Этот тип волокон находит применение в автомобилестроении, музыкальных системах, различной бытовой технике.

## Slide 13: Дисперсия сигналов в оптоволокне
Дисперсия - расплывание светового импульса по мере его движения по оптическому волокну. Дисперсия ограничивает ширину полосы пропускания и информационную емкость кабеля. Скорость передачи битов должна быть при этом достаточно низкой, чтобы избежать перекрытия различных импульсов. Чем ниже скорость передачи сигналов, тем реже располагаются импульсы в цепочке и тем большая дисперсия допустима.

## Slide 14: Дисперсия сигналов в оптоволокне
Дисперсия - уширение импульсов - имеет размерность времени и определяется как квадратичная разность длительностей импульсов на выходе и входе кабеля длины L по формуле . Обычно дисперсия нормируется в расчете на 1км, и измеряется в пс/км. Дисперсия в общем случае характеризуется тремя основными факторами, рассматриваемыми ниже:
-различием скоростей распространения направляемых мод (модовой, или межмодовой, дисперсией);
-направляющими свойствами световодной структуры (волноводной дисперсией),
-свойствами материала оптического волокна (материальной, или молекулярной, дисперсией).
Чем меньше значение дисперсии, тем больший поток информации можно передать по волокну.

## Slide 15: Виды дисперсии
МОДОВАЯ
ХРОМАТИЧЕСКАЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ
ВОЛНОВОДНАЯ
ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ
ОДНОМОДОВОЕ ВОЛОКНО
МНОГОМОДОВОЕ ВОЛОКНО

## Slide 16: Модовая дисперсия
Причина : лучи с разными углами падения проходят различные расстояния. Только в многомодовых системах.
Способы уменьшения модовой дисперсии:
использование ядра с меньшим диаметром, поддерживающим меньшее количество мод.
использование волокна со сглаженным индексом.
использование одномодового волокна.

## Slide 17: Хроматическая дисперсия
Материальная Причина: зависимость показателя преломления волокна от длины волны.
Волноводная Причина ~20% энергии распространяется по оболочке. Зависит от геометрических и других свойств волновода.
В области 1300 нм происходит совпадение скоростей – длина волны с нулевой дисперсией.

## Slide 18: ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ дисперсия
Причина: различная скорость двух взаимно-перпендикулярных поляризационных составляющих моды. Проявляется в одномодовых системах при >2,4 Гбит/с.

## Slide 19: Затухание в оптоволокне
Поскольку световой сигнал проходит сквозь стекло, он теряет свою мощность. Уменьшение в уровне мощности выражается в децибелах (дБ) или как уровень потерь за расстояние (дБ/км).
ПРИЧИНЫ ЗАТУХАНИЙ
Ионизирующее излучение
Потери на стыках
Потери на входе и выходе
Обратные потери
Макро и микроизгибы

## Slide 20: Затухание в оптоволокне

## Slide 21
Затухание зависит от типа волокна и длины волны
Причина Релеевского рассеяния в дисперионном рассеивании части энергии света во всех направлениях из сердечника. Небольшая часть этого света возвращается обратно и называется обратным рассеянием (Мандельштама-Бриллюэна).