## Slide 1: МДП полевой транзистор

## Slide 2: Основные элементы структуры МДП-транзистора
Основной элемент для этих транзисторов – структура металл-диэлектрик-полупроводник.
Затвор – это управляющий электрод
Подложка – монокристаллический полупроводник, на котором изготавливается МДП-транзистор
Две сильнолегированные области – исток и сток
Канал – область подложки под истоком, стоком и затвором
Подзатворный диэлектрик – диэлектрический слой между затвором и каналом

## Slide 3
В зависимости от технологии изготовления различают две разновидности МДП-транзисторов: со встроенным каналом, созданным в процессе изготовления, и с индуцированным каналом, который наводится электрическим полем под действием напряжения на затворе. Канал может быть p–типа и n–типа.

## Slide 4: Принцип работы МДП-транзистора
Эффект поля. Эффект поля состоит в том, что под действием внешнего электрического поля изменяется концентрация свободных носителей заряда в приповерхностной области полупроводника.
В зависимости от знака и величины приложенного напряжения , приложенного к затвору наблюдаются 4 состояния ОПЗ: обогащение, обеднение, сильная и слабая инверсии.
- напряжение на затворе
- напряжение на стоке
- напряжение на подложке
- ток между истоком и стоком
- ток в цепи «затвор-канал»
- пороговое напряжение (напряжение на затворе, при котором происходит формирование инверсионного канала.

## Slide 5
Может работать только в области слабой и сильной инверсии, т.е. в том случае, когда инверсионный канал между истоком и стоком отделен от квазинейтрального объема подложки областью обеднения.
Принцип работы МДП-транзистора

## Slide 6: Выбор знаков напряжений в МДП-транзисторе
знак напряжения на стоке нужно выбрать так, чтобы стоковый переход был смещен в обратном направлении.
Для n-канальных транзисторов это условие > 0.
Для p-канальных транзисторов это условие 0.

## Slide 7: Характеристики МДП-транзистора в области плавного канала

## Slide 8: Характеристики МДП-транзистора в области плавного канала
W - ширина канала
L - длина канала
- подвижность электрона
- удельная емкость подзатворного диэлектрика
- напряжение на стоке
- ток между истоком и стоком
- пороговое напряжение (напряжение на затворе, при котором происходит формирование инверсионного канала
=

## Slide 9: Характеристики МДП-транзистора в области отсечки
= ток стока для области отсечки
При значительных величинах напряжения исток-сток и относительно коротких каналах в области отсечки наблюдается эффект модуляции длины канала

## Slide 10: Характеристики МДП-транзистора в области отсечки
При значительных величинах напряжения исток-сток и относительно коротких каналах в области отсечки наблюдается эффект модуляции длины канала
Вах МДП-транзистора с учетом длины модуляции канала

## Slide 11: Эффект смещения подложки
Увеличение заряда ионизованных акцепторов
Изменение порогового напряжения

## Slide 12: Эффект смещения подложки

## Slide 13: Малосигнальные параметры
Крутизна характеристики
Внутреннее сопротивление
Коэффициент усиления ,

## Slide 14: Малосигнальные параметры в области плавного канала
=

## Slide 15: Малосигнальные параметры в области отсечки
()=2 ()
>>1

## Slide 16: Эквивалентная схема и быстродействие МДП-транзистора
-напряжение
-ток стоковой цепи
-паразитный ток
-максимальная частота