## Slide 1: Классификация и условные обозначения полупроводниковых приборов.
Автор: Студент 3 курса Демшинов Егор Алексеевич
1

## Slide 2: Введение
1964 г.-первый ГОСТ 10862-64.
1972 г.-ГОСТ 10862-72
1977г.-ОСТ 11.336.038-77
1981г.-ОСТ 11.336.919-81
2

## Slide 3: Условные обозначения и классификация отечественных полупроводниковых приборов.
3

## Slide 4
Первый элемент
Обозначает исходный полупроводниковый материал, на базе которого создан полупроводниковый прибор. Для приборов общегражданского применения используются буквы Г, К, А и И, являющиеся начальными буквами в названии полупроводникового материала. Для приборов специального применения (более высокие требования при испытаниях, например выше температура,) вместо этих букв используются цифры от 1 до 4
Исходный материал | Обозначение
Германий | Г или 1
Кремний | К или 2
Соединения галлия (например, арсенид галлия) | А или 3
Соединения индия (например, фосфид индия) | И или 4
4

## Slide 5
Второй элемент
Буква, обозначает подкласс полупроводниковых приборов. Обычно буква выбирается из названия прибора, как первая буква названия.
Подкласс приборов | Условные обозначения |  | Подкласс приборов | Условные обозначения
Выпрямительные, универсальные, импульсные диоды | Д |  | Стабилитроны | С
Транзисторы биполярные | Т |  | Выпрямительные столбы | Ц
Транзисторы полевые | П |  | Диоды Ганна | Б
Варикапы | В |  | Стабилизаторы тока | К
Тиристоры диодные | Н |  | Сверхвысокочастотные диоды | А
Тиристоры триодные | У |  | Излучающие ОЭ приборы | Л
Туннельные диоды | И |  | Оптопары | О
5

## Slide 6
Третий элемент
Цифра, в обозначении полупроводниковых приборов, определяет основные функциональные возможности прибора. У различных подклассов приборов наиболее характерные эксплутационные параметры (функциональные возможности) различные.
6

## Slide 7
Подкласс приборов |  | Основные функциональные возможности прибора | 
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение
СВЧ диоды | А | Смесительные детекторные модуляторные параметрические переключательные и ограничительные умножительные и настроечные генераторные | 1 2 3 4 5 6 7
Генераторы шума | Г | Низкочастотные Высокочастотные | 1 2
Диоды выпрямительные, универсальные, импульсные | Д | Диоды выпрямительные с прямым током менее 0.3 А Диоды выпрямительные с прямым током 0.3-10 А Диоды прочие (магнитодиоды, термодиоды, и др.) Диоды импульсные, с временем восстановления более 500 нс Диоды импульсные, с временем восстановления 150-500 нс Диоды импульсные, с временем восстановления 30-150 нс Диоды импульсные, с временем восстановления 5-30 нс Диоды импульсные, с временем восстановления 1-5 нс Диоды импульсные, с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Туннельные и обращённые диоды | И | Усилительные Генераторные Переключательные Обращённые | 1 2 3 4
7

## Slide 8
Четвертый элемент – две либо три цифры, означает порядковый номер технологической разработки, и изменяется от 01 до 999. Пятый элемент – буква, в буквенно-цифровом коде системы условных обозначений указывает разбраковку по отдельным параметрам приборов, изготовленных в единой технологии. Для обозначения используются заглавные буквы русского алфавита от А до Я, кроме З, О, Ч, Ы, Ш, Щ, Я, схожих по написанию с цифрами.
8

## Slide 9: Условные обозначения и классификация зарубежных полупроводниковых приборов.
9

## Slide 10: Обозначения в системе Pro Electron .
Первый элемент- (буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, на базе которого создан полупроводниковый прибор. Используются 4 латинские буквы A, B, C и D, в соответствии с видом полупроводника или полупроводникового соединения.
Исходный материал | Ширина запрещенной зоны, эВ | Условные обозначения
Германий | 0,6…1 | A
Кремний | 1…1,3 | B
Арсенид галлия | более 1,3 | C
Антимонид индия | менее 1,6 | D
10

## Slide 11
Второй элемент-второй элемент (буква) обозначает подкласс полупроводниковых приборов.
Подкласс приборов | Условные обозначения
Диоды детекторные, быстродействующие, смесительные | А
Диоды с переменной емкостью | В
Транзисторы низкочастотные маломощные | С
Транзисторы низкочастотные мощные | D
Диоды туннельные | Е
Транзисторы высокочастотные маломощные | F
Транзисторы высокочастотнае мощные | L
Светочувствительные (фотоприемные) приборы | Р
Излучающие приборы | Q
Приборы, работающие в области пробоя | R
Транзисторы переключающие мощные | S
11

## Slide 12
Третий элемент- (цифра или буква) обозначает в буквенно-цифровом коде полупроводниковые приборы, предназначенные для аппаратуры общегражданского применения (цифра) или для аппаратуры специального применения (буква). В качестве буквы в последнем случае используются заглавные латинские буквы, расходуемые в обратном порядке Z, Y, X и т.п.
Четвертый элемент- (2 цифры) означает порядковый номер технологической разработки и изменяется от 01 до 99
12

## Slide 13: Обозначения в системе JIS‑C‑7012
Первый элемент- (цифра) обозначает тип полупроводникового прибора. Используются 3 цифры (0, 1, 2 и 3) в соответствии с типом прибора.
Класс приборов | Условные обозначения
Фотодиоды, фототранзисторы | 0
Диоды | 1
Транзисторы | 2
Четырехслойные приборы | 3
Второй элемент-обозначается буквой S и указывает на то, что данный прибор является полупроводниковым. Буква S используется как начальная буква от слова Semiconductor.
13

## Slide 14
Третий элемент-(буква) обозначает подкласс полупроводниковых приборов.
Подкласс приборов | Условные обозначения | Подкласс приборов | Условные обозначения
Транзисторы p-n-pвысокочастотные | A | Полевые транзисторы с n-каналом | K
Транзисторы p-n-pнизкочастотные | B | Симметричные тиристоры | M
Транзисторы n-p-nвысокочастотные | C | Светоизлучающие диоды | Q
Транзисторы n-p-nнизкочастотные | D | Выпрямительные диоды | R
Диоды Есаки | E | Малосигнальные диоды | S
Тиристоры | F | Лавинные диоды | T
Диоды Ганна | G | Диоды с переменной емкостью, pin-диоды | V
Однопереходные транзисторы | H | Стабилитроны | Z
Полевые транзисторы с p-каналом | I |  | 
14

## Slide 15
Четвертый элемент-обозначает регистрационный номер технологической разработки и начинается с числа 11.
Пятый элемент-отражает модификацию разработки (А и В – первая и вторая модификация).
15

## Slide 16
Система обозначений JEDEC .
Первый элемент-(цифра) обозначает число p-n переходов. Используются 4 цифры (1, 2, 3 и 4) в соответствии с типом прибора:
1 – диод, 2 – транзистор, 3 – тиристор, 4 – оптопара.
Второй элемент состоит из буквы N и серийного номера, который регистрируется ассоциацией предприятий электронной промышленности (EIA). Цифры серийного номера не определяют тип исходного материала, частотный диапазон, мощность рассеяния и область применения.
Третий элемент- одна или несколько букв, указывают на разбивку приборов одного типа на типономиналы по различным характеристикам.
16

## Slide 17: Графические обозначения и стандарты
Диод обращения
Варикап
Диод выпрямительный
Диод туннельный
17

## Slide 18
Диод светоизлучающий
Односторонний стабилитрон
Двусторонний стабилитрон
Диодный тиристор
18

## Slide 19
Однопереходный транзистор с n-базой
Полевой транзистор с каналом n-типа
Полевой транзистор с
изолированным затвором обогащенного
типа с p-каналом
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с n-каналом
19

## Slide 20
Триодный, запираемый в обратном направлении, выключаемый, с управлением по катоду
Транзистор типа p-n-p
Транзистор типа n-p-n
Триодный, запираемый в обратном направлении выключаемый, с управлением по каналу
20

## Slide 21: Источники
http://allrefs.net/c33/3gy5w/p98/
http://chipinfo.pro/label/semiconduct.shtml
http://www.chipinfo.ru/literature/books/solid_state_electronics/chapter9/part3.html
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter9/part2.shtml
21