## Slide 1: МДП Полевые транзисторы
Выполнили студенты группы №21314
Елагинов Е.С.
Иваницкий Е. Р.

## Slide 2: История создания
Юлиус Лилиенфельд

## Slide 3
Оскар Хейл
1- управляющий электрод (затвор); 2 - тонкий слой полупроводника; 3 сток; 4 исток ;
5 - источник постоянного тока;
6 - источник переменного напряжения;
7 - амперметр.

## Slide 4: Типы и устройство полевых транзисторов
В зависимости от условий реализации эффекта поля полевые
транзисторы делятся на два класса:
полевые транзисторы с изолированным затвором:
  МДП-транзисторы
  МНОП-элементы памяти
  МДП-транзисторы с плавающим затвором
  Приборы с зарядовой связью (ПЗС-структуры)
  МДП-фотоприемники
полевые транзисторы с затвором в виде p-n перехода:
  с затвором в виде барьера Шоттки
  с затвором в виде обычного p-n перехода
  с затвором в виде гетероперехода

## Slide 5: Обозначение МДП ПТ.
КП 301, КП 305, КП 306, КП 350.
Первая буква в обозначении транзисторов обозначает, согласно ГОСТу 1086-72, действующему с 1973 года, материал полупроводниковой подложки (К-кремний).
Вторая буква обозначает класс транзисторов (П-полевые).
Трехзначная цифра, соответствует назначению и качественным свойствам прибора (мощность и рабочая частота).

## Slide 6
исток
затвор
сток
полупроводниковая подложка
канал
окисел
окисел
окисел
n+
n+
p-тип
VG
VDS
VSS
Структура Полевого транзистора

## Slide 7: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
1) Химобработка.

## Slide 8: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
2) Создание маскирующего диэлектрика.

## Slide 9: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
3) Фотолитография №1. Создание окон под диффузию.

## Slide 10: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
4) Диффузия фосфора для создания сильнолегированных областей истока и стока.

## Slide 11: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
5) Снятие фосфосиликатного стекла. Удаление маскирующего окисла.

## Slide 12: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
6) Создание подзатворного диэлектрика.
Окисление в сухом кислороде при Т=1150ºС до толщины окисла =1500 Å.

## Slide 13: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
7) Фотолитография №2. Создание окон под контактом к областям истока и стока.

## Slide 14: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
8) Металлизация.
Нанесение аллюминия толщиной 1 мкм для создания затвора и омических контактов к области истока и стока.

## Slide 15: Технологический маршрут изготовления МДП ПТ.
9) Фотолитография №3. Создание затвора, контактов к областям истока и стока и разводки питания.

## Slide 16
В приборах с МДП структурой внешнее поле обусловлено знаком приложенного напряжения на затвор.
В зависимости от знака и величины VG могут быть три состояния ОПЗ:
    Обогащение
    Обеднение
    3. Инверсия
    ВАЖНО !
    Полевые транзисторы могут работать лишь в активном режиме, когда инверсионный канал между стоком и истоком отделен от квазинейтрального объема подложки областью обеднения.
Режим работы Полевого Транзистора

## Slide 17: Принцип работы МДП-транзистора.
1) Обогащение основными носителями.
Этому состоянию соответствует знак напряжения на затворе, притягивающий основные носители. (для n-типа, VG > 0, ψs > 0). ψs – приповерхностный потенциал.

## Slide 18: Принцип работы МДП-транзистора.
2) Обеднение основными носителями.
Этому состоянию соответствует небольшое по величине напряжение, отталкивающее основные носители (для n-типа, VG < 0, ψs < 0).

## Slide 19: Принцип работы МДП-транзистора.
3) Инверсия типа проводимости.
Такому состоянию соответствует большое по величине напряжение на затворе, соответствующее значительным изгибам зон и вызывающее обогащение поверхности неосновными носителями заряда
(для n-типа, VG << 0, ψs < 0).

## Slide 20
n-тип
VG>VT
VDS<V*DS
VSS>O
p+
p+
Инверсионный канал

## Slide 21: Выбор знаков напряжения:
При VG=0 канал между стоком и истоком отсутствует.
Знак VG надо выбирать, чтобы формировался инверсионный слой.
Для n-канального транзистора: VG>0
Для p-канального транзистора: VG<0
Для увеличения заряда в области обеднения необходимо подавать обратное смещение на индуцированный p-n переход.
Для n-канального транзистора: Vss>0
Для p-канального транзистора: Vss<0
(Vss – напряжение, подаваемое на подложку)

## Slide 22
Условие плавного канала – в области канала поле затвора по величине существенно больше поля стока.
n-тип
VG>VT
VDS<V*DS
VSS>O
p+
p+
Область отсечки

## Slide 23
По мере роста напряжения исток-сток VDS в канале может наступить такой момент, что произойдет смыкание канала – в некоторой точке заряд электронов станет равным нулю.
Qn=Cox[VGS – VT – V(y)] => V(y)=VGS – VT=V*DS
Область отсечки
n-тип
VG>VT
VDS=V*DS
VSS=O
p+
p+

## Slide 24
Максимальная величина напряжения V(y) реализуется на стоке, поэтому смыкание произойдет сначала у стока.
С ростом напряжения стока точка отсечки сдвигается к истоку.
Эффективная длина канала L’ мало отличается от истинной L:
L-L’ << L
Из-за этого в первом приближении ток стока IDS не зависит от напряжения стока VDS
Область отсечки

## Slide 25
При значительных напряжениях VDS и относительно малых длинах канала 10÷20 мкм наблюдается эффект модуляции длины канала.
  Точка отсечки смещается к истоку
  Напряжение отсечки падает на длину L’
Это вызывает увеличение тока в канале IDS.
Величина падения напряжения на участке от стока до точки отсечки составит:
∆V(∆ L)=VDS – V*DS = VDS – (VGS – VT)
Пунктир – ВАХ с учетом модуляции
Сплошная – ВАХ без учета модуляции
Длина канала составит:
Модуляция Длины Канала

## Slide 26: Эффект смещения подложки
При приложении напряжения канал-подложка происходит расширение ОПЗ и для n-канального транзистора увеличение заряда ионизованных акцепторов:
Если заряд акцепторов в слое обеднения QB вырос, заряд электронов в канале Qn должен уменьшиться. С этой точки зрения подложка выступает как второй затвор МДП-транзистора. При возрастании заряда акцепторов в слое обеднения возрастает и пороговое напряжение транзистора VT. Изменение порогового напряжения будет равно:

## Slide 27: Устройство полевого транзистора с изолированным затвором.
МДП транзистор с индуцированным каналом
МДП транзистор со встроенным каналом

## Slide 28: МДП транзисторы с индуцированным каналом

## Slide 29: МДП - транзистор с индуцированным каналом p-типа
Семейство стоковых характеристик
Cтоко-затворная характеристика

## Slide 30: МДП-транзисторы со встроенным каналом

## Slide 31: Главные преимущества полевых транзисторов
Благодаря очень высокому входному сопротивлению, цепь полевых транзисторов расходует крайне мало энергии, так как практически не потребляет входного тока.
Усиление по току у полевых транзисторов намного выше, чем у биполярных.
Значительно выше помехоустойчивость и надежность работы, поскольку из-за отсутствия тока через затвор транзистора, управляющая цепь со стороны затвора изолирована от выходной цепи со стороны стока и истока.
У полевых транзисторов на порядок выше скорость перехода между состояниями проводимости и непроводимости тока. Поэтому они могут работать на более высоких частотах, чем биполярные.

## Slide 32: Главные недостатки полевых транзисторов
Структура полевых транзисторов начинает разрушаться при меньшей температуре (150С), чем структура биполярных транзисторов (200С).
Несмотря на то, что полевые транзисторы потребляют намного меньше энергии, по сравнению с биполярными транзисторами, при работе на высоких частотах ситуация кардинально меняется. На частотах выше, примерно, чем 1.5 GHz, потребление энергии у МОП-транзисторов начинает возрастать по экспоненте. Поэтому скорость процессоров перестала так стремительно расти, и их производители перешли на стратегию «многоядерности».
При изготовлении мощных МОП-транзисторов, в их структуре возникает «паразитный» биполярный транзистор. Для того, чтобы нейтрализовать его влияние, подложку закорачивают с истоком. Это эквивалентно закорачиванию базы и эмиттера паразитного транзистора. В результате напряжение между базой и эмиттером биполярного транзистора никогда на достигнет необходимого значения, чтобы он открылся (около 0.6В необходимо, чтобы PN-переход внутри прибора начал проводить).

## Slide 33: Список Литературы:
  http://www.informaticspoint.ru/forpois-992-1.html
  http://scorcher.ru/art/electronica/electronica3.php
  http://hightolow.ru/transistor4.php
  Бочаров Л.Н. Полевые транзисторы. - М. : Радио и связь, 1984.
  Гуртов В.А. Твердотельная электроника, Москва 2008
  https://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=134409
  http://vashtehnik.ru/enciklopediya/polevoj-tranzistor.html
  http://radiobooka.ru/spravochniki/887-polevye-tranzistory.html
  http://radiolubitel.net/index.php/elektronika/298-polevye-tranzistory
  http://kit-e.ru/articles/device/2009_12_157.php