## Slide 1: Фотоприёмники и Солнечные батареи
Авторы: Евстратенко А.
Михеев В.

## Slide 2: Определение
Фотоприёмник — полупроводниковые приборы, регистрирующие оптическое излучение и преобразующие оптический сигнал на входе в электрический сигнал на выходе фотодетектора

## Slide 3: Разновидности фотоприёмников
Фотодиоды на основе p-n-перехода
p-i-n Фотодиоды
Лавинные фотодиоды
Фототранзисторы
Фоторезисторы

## Slide 4: Фотодиоды на основе p-n-перехода
Фотодио́д — приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе.

## Slide 5: p-i-n Фотодиоды
PIN-диод — разновидность диода, в котором между областями электронной (n) и дырочной (p) проводимости находится собственный (нелегированный, англ. intrinsic) полупроводник (i-область)

## Slide 7: Лавинные фотодиоды
Лавинный фотодиод – это фотоприемник, в котором повышение квантовой эффективности реализуется за счет внутреннего усиления, благодаря лавинному умножению в обратно смещенном p-n переходе.

## Slide 8: Фототранзисторы
Фототранзи́стор — оптоэлектронный полупроводниковый прибор, вариант биполярного транзистора. Отличается от классического варианта тем, что область базы доступна для светового облучения, за счёт чего появляется возможность управлять усилением электрического тока с помощью оптического излучения.

## Slide 9: Фоторезисторы
Фоторези́стор — полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом. Не имеет p-n перехода, поэтому обладает одинаковой проводимостью независимо от направления протекания тока.

## Slide 10: Преимущества Фотоприёмников
низким уровнем шумов
низкими управляющими напряжениями и токами
малыми размерами
высокой чувствительностью и быстродействием

## Slide 11: Основные характеристики фотоприемника
Вольтова чувствительность –
регистрируемый сигнал на выходе фотоприемника — напряжение
Токовая чувствительность –
на выходе фотоприемника изменяется ток

## Slide 12
Пороговая чувствительность – это минимальная энергия оптического излучения Pn, которая вызовет на выходе фотоприемника сигнал, находящийся в заданном отношении (m) к шуму.
Граничная длина волны (λгр), выше которой отсутствует регистрация излучения, при межзонных переходах определяется из следующих простых соотношений:

## Slide 13: Солнечная батарея
Солнечная батарея — несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток

## Slide 14: Методы преобразования солнечной энергии
Первый вариант снабжения теплом при помощи солнечных коллекторов – водонагревателей
Второй вариант - солнечная энергия трансформируется не в тепловую, а в электрическую

## Slide 16: Применение солнечных батарей
Портативная электроника
Электромобили
Авиация
Энергообеспечение зданий

## Slide 17
Дорожное покрытие
Использование в космосе
Использование в медицине