## Slide 1: Светодиоды и полупроводниковые лазеры
Выполнили:
Каряпин А . Рязанцев М.

## Slide 2: Содержание
Светодиоды
  Определение
  Виды светодиодов
  Принцип работы
  Зонная диаграмма
  Преимущества
Полупроводниковый лазер
  Принцип работы
  Применение

## Slide 3: История
Первое известное сообщение об излучении света твёрдотельным диодом было сделано в 1907 году британским экспериментатором Генри Раундом из Маркони Лабс. Раунд впервые открыл и описал электролюминесценцию, обнаруженную им при изучении прохождения тока в паре металл — карбид кремния (карборунд, SiC), и отметил жёлтое, зелёное и оранжевое свечение на катоде.

## Slide 4: Определение
Светодиод или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.
Обозначение на схеме

## Slide 6
Светодиоды бывают трех видов:
  Светодиоды видимого диапазона
  Светодиоды инфракрасного диапазона
  Светодиоды коротковолнового диапазона
Виды светодиодов:

## Slide 7: Виды светодиодов:
Светодиоды выпускаются красного (GaP : ZnO, GaAs0,6P0,4), оранжевого (GaAs0,35P0,65), зеленого (GaP), желтого (GaAs0,14P0,86), голубого (GaAs - ErYb, SiC), фиолетового (GaN) цветов свечения, а также с переменным цветом свечения. Последние имеют два электронно-дырочных перехода.

## Slide 8
Излучение инфракрасного светодиода не видно человеческим глазом, поэтому такие светодиоды не применяются в качестве индикаторов. Они используются в различных датчиках, подсветках видеокамер. Кстати, если инфракрасный светодиод запитать и посмотреть на него через камеру мобильного телефона, то его свечение будет хорошо видно.

## Slide 9: Принцип работы
При пропускании электрического тока через p-n переход в прямом направлении, носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением фотонов (из-за перехода электронов с одного энергетического уровня на другой).

## Slide 11: Зонная диаграмма светодиода

## Slide 13: Преимущества
Высокая световая отдача. Современные светодиоды сравнялись по этому параметру с натриевыми газоразрядными лампами и металлогалогенными лампами, достигнув 146 люмен на ватт.
Высокая механическая прочность, вибростойкость.
Длительный срок службы — от 30000 до 100000 часов
Различный спектр.
Низкая стоимость индикаторных светодиодов.
Безопасность — не требуются высокие напряжения.
Экологичность — отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения.

## Slide 14: Полупроводниковые лазеры
Полупроводниковый лазер – устройство, на основе кристаллического полупроводникового материала, генерирующее интенсивный когерентный световой поток в узком диапазоне частот или длин световых волн в определенном направлении при приложении электрического напряжения смещения к его внешним электродам.

## Slide 16
В таком лазере, в отличие от лазеров других типов (в том числе и других твердотельных), используются излучательные переходы не между локализованными уровнями энергии атомов, молекул и ионов, а между разрешёнными энергетическими зонами или подзонами кристалла.

## Slide 17: Отличие полупроводникового лазера от светодиода
Лазерный светодиод принципиально отличается обычного светодиода наличием встроенного резонатора, который позволяет получить индуцированное излучение высокой степени когерентности (согласованности между фазами оптических колебаний).
В полупроводниковом лазере излучение вызывается вынужденной рекомбинацией. Это дает возможность управлять излучением с помощью электромагнитных волн и генерировать когерентный поток света.

## Slide 18: Принцип работы
Механизм генерации световой волны осуществляется в процессе излучательной рекомбинации (стимулированная эмиссия света) избыточных электронов и дырок, при этом длина световой волны определяется энергетическим зазором (шириной запрещенной зоны) полупроводника в выделенной области лазерного диода.

## Slide 20: Применения полупроводниковых лазеров
Оптоэлектроника
Системы записи и считывания информации.
Считывающие головки в компакт-дисковых системах, оптические диски для ПЗУ и ОЗУ.
Ультраширокополосный полупроводниковый лазер (Bell Labs).
Оптические коммуникации.
Чувствительные химические детекторы.
Анализаторы дыхания и загрязнения атмосферы.
Каскадные лазеры.

## Slide 21: Источники информации:
http://le-diod.ru/vidy/lazernyj-svetodiod/
http://www.studfiles.ru
dssp.petrsu.ru
В.А.Гуртов «Твердотельная электроника»

## Slide 22: Спасибо за внимание!