## Slide 1: Светодиоды и полупроводниковые лазеры.
Выполнила: Костина Елизавета
Группа 21313.
1

## Slide 2
Светодиодом, или излучающим диодом, называют полупроводниковый диод на базе p-n-перехода или гетероперехода, излучающий кванты света при протекании через него прямого тока. При этом излучаемый свет монохроматичен. Длина волны излучения определяется химическим составом используемых полупроводниковых материалов и легирующих примесей.
Интенсивность излучения светодиода при межзонных переходах описывается следующим соотношением:
2

## Slide 3: История
1907- первое сообщение об излучении света твердотельным диодом (Генри Раунд);
1962 – первый практически применимый светодиод , работающий в световом (красном ) диапазоне (Нил Холоньяк);
1972 – первый желтый светодиод (Джордж Крафорд) улучшил яркость красных светодиодов в 10 раз;
1976 - первый в мире высокоэффективный светодиод высокой яркости для телекоммуникационных применений (Т.Пирсол ) на полупроводниковых материалах, специально адаптированных к передачам через оптические волокна.
3

## Slide 4: Устройство светодиода.
U=0 (U>0)
4

## Slide 5: Устройство светодиода.
U>0 (U=0)
5

## Slide 6
По характеристике излучения светодиоды разделяют на две группы:
• светодиоды с излучением в видимой части спектра;
• светодиоды с излучением в инфракрасной части диапазона.
6

## Slide 7: Светодиоды видимого диапазона
Спектральная чувствительность человеческого глаза находится в диапазоне цветов от фиолетового до красного и имеет максимум для зеленого цвета. По длинам волн этот диапазон находится от 0,39 до 0,77 мкм, что соответствует энергии квантов света от 2,8 до 1,8 эВ.
Твердый полупроводниковый раствор GaAs1–xPx:
x = 0, GaAs, Eg = 1,424 эВ;
x = 1, GaP, Eg = 2,31 эВ.
7

## Slide 8: Энергетическая зонная структура GaAs1–xPx. Значения состава соответствуют красному (x = 0,4), оранжевому (0,65), желтому (0,85) и зеленому (1,0) цветам
8

## Slide 9: Светодиоды видимого диапазона
Цвета фотодиодов, выпускаемых в промышленности:
красный (1,8 эВ GaP, ZnO, GaAs0,6P0,4);
оранжевый(GaAs0,35P0,65);
желтый (GaAs0,14P0,86);
зеленый (2,3 эВ GaP, ZnTe);
голубой (2,4 эВ GaAs-ErYb, SiC, CdS);
фиолетовый (2,8 эВ GaN).
9

## Slide 10: Светодиоды видимого диапазона
В светодиодах используют полупроводниковые структуры с плоской геометрией. Прямозонные светодиоды (красные) формируются на подложках GaAs, непрямозонные (оранжевые, желтые и зеленые) – на подложках GaP. При использовании подложки GaAs на нее наращивается переходный слой GaAs1–xPx с переменным составом (х изменяется в пределах 0–0,4), а затем слой GaAs1–xPx с постоянным составом.
10

## Slide 11: Конструкции светодиодов (а), (б) и разрез трех светодиодов с различными типами корпусов: в) полусфера, г) усеченная сфера, д) параболоид
11

## Slide 12: Светодиоды инфракрасного диапазона
Области применения светодиодов ИК-излучения:
оптоэлектронные устройства коммутации;
оптические линии связи;
системы дистанционного управления.
Наиболее распространенный в настоящее время инфракрасный источник – это светодиод на основе GaAs (λ = 0,9 мкм).
Также в ИК-светодиодах используется твердый раствор переменного состава GaInAsP (λ = 1,0–1,3 мкм), наиболее популярный Ga0,28In0,72As0,6P0,4 (λ = 1,26 мкм).
12

## Slide 13: Голубые светодиоды коротковолнового диапазона на соединениях нитрида галлия
Нитриды элементов третьей группы (GaN, AlN, InN) и тройные соединения на их основе являются широкозонными полупроводниками с прямыми оптическими переходами.
Особенности светодиодов на основе гетероструктуры InGaN/GaN:
высокая интенсивность люминесценции, достигающая 2–3 кд;
высокое значение квантового выхода η = 5,4 %.
13

## Slide 14: Внутренний слой InGaN имеет меньшую ширину запрещенной зоны, чем наружный слой GaN, поэтому верхний электрод является прозрачным для оптического излучения видимого диапазона. В синих светодиодах на основе соединений GaN используется активный слой In0,06Ga0,94N, легированный цинком. В зеленых светодиодах активный слой толщиной 3 нм имеет состав In0,2Ga0,8N.
14

## Slide 15: Применение светодиодов:
15

## Slide 16: Полупроводниковые лазеры
Полупроводниковым лазером называют оптоэлектронное устройство, генерирующее когерентное излучение при пропускании через него электрического тока. Другими словами, лазер – это тот же светодиод, который генерирует когерентное излучение.
Принцип действия и конструктивные особенности полупроводниковых лазеров во многом сходны с полупроводниковыми светодиодами.
16

## Slide 17: Схема энергетических уровней, иллюстрирующая спонтанное и стимулированное излучение
Энергетические уровни:
E1 характеризует основное
E2 — возбужденное состояние
17

## Slide 18: Полупроводниковые лазеры
Конструктивно активный слой из p-n-перехода помещается между двумя металлическими электродами. Типичные размеры активной области не превышают 200–500 мкм, отражающие поверхности создаются путем скалывания выходных граней полупроводникового монокристалла.
[Размер лазерного пучка ≈ 5 мкм] > [активная область в поперечном направлении = 1 мкм] → пороговая плотность тока ≈ 105 А/см2 (GaAs) → перегрев лазера.
Значение тока, при котором появляется линия когерентного излучения, называют пороговым током.
18

## Slide 19: Базовая структура лазера с p-n переходом
Две боковые грани структуры скалываются или полируются перпендикулярно
плоскости перехода. Две другие грани делаются шероховатыми для того,
чтобы исключить излучение в направлениях, не совпадающих с главным. Такая структура называется резонатором Фабри — Перо.
19

## Slide 20: Принцип действия полупроводникового лазера
а) зонная структура при отсутствии смещения
б) зонная структура при смещении в прямом направлении
Принцип действия полупроводникового лазера, как и светодиода основан на излучательной рекомбинации инжектированных носителей в прямосмещенном p-n переходе
20

## Slide 21: Зонные диаграммы
Зонная диаграмма полупроводникового лазера на двойном гетеропереходе: а) чередование слоев в лазерной двойной n-p-p+-гетероструктуре; б) зонная диаграмма двойной гетероструктуры при нулевом напряжении; в) зонная диаграмма лазерной двойной гетероструктуры в активном режиме генерации лазерного излучения.
21

## Slide 22: Зонная диаграмма гетероперехода при приложении внешнего напряжения
Как и в случае p-n перехода, знак напряжения будет определяться знаком приложенного напряжения на p-область гетероперехода. На рисунке 2.23 приведены зонные диаграммы при положительном и отрицательном напряжениях на гетеропереходе n-Ge — p-GaAs.
22

## Slide 23: Список литературы:
Гуртов В.А. «Твердотельная электроника»: Учеб. Пособие – 2-е изд.,доп .// Москва 2005. – 408с.
ru.wikipedia.org/wiki/Светодиоды
dssp.petrsu.ru/book/flash/sdiod2.swf
specelec.ru/reference-book/item/38-spravochnik-svetodiodnoe-
reclama.arax.md/led/userled.html
bestreferat.ru/referat-409470.html
studopedia.ru/9_111594_poluprovodnikovie-inzhektsionnie-lazeri.html
23