## Slide 1: БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
Подготовил: Кунильский Н.В.

## Slide 2: Определение
Биполярный транзистор - электронный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Транзистор называется биполярный, поскольку в работе прибора одновременно участвуют два типа носителей заряда – электроны и дырки.

## Slide 3: Виды БПТ и их обозначения
Биполярный транзистор состоит из трех областей монокристаллического полупроводника с разным типом проводимости: эмиттера, базы и коллектора.
N - P - N
P - N - P

## Slide 4: Режимы работы биполярного транзистора
Каждый из переходов транзистора можно включить либо в прямом, либо в обратном направлении. В зависимости от этого различают три режима работы: 1. Режим отсечки - оба перехода закрыты, через транзистор обычно идет сравнительно небольшой ток.
2. Режим насыщения - оба перехода открыты.
3. Активный режим - один из p-n переходов открыт, а другой закрыт.
По характеру движения носителей тока в базе различают диффузионные и дрейфовые биполярные транзисторы.

## Slide 5: Физические процессы протекающие в БПТ
В биполярном транзисторе протекают следующие физические процессы:
Инжекция
Экстракция
Диффузия
Рекомбинация

## Slide 8: Спасибо за внимание