## Slide 1: Солнечные батареи
Выполнила:
Курицына Анастасия
Гр. 21313

## Slide 2: Солнечные батареи
Солнечная батарея - несколько объединенных фотоэлектрических преобразователей (фотоэлемент) - полупроводниковые устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в постоянный электрический ток.

## Slide 3
Джеймс Клерк Максвелл
Генрих Рудольф Герц
Александр Григорьевич Столетов

## Slide 4: Строение фотоэлемента
Фотоэлемент на основе полупроводников состоит из двух слоев с разной проводимостью. К слоям с разных сторон подпаиваются контакты, которые используются для подключения к внешней цепи. Роль катода играет слой с n-проводимостью (электронная проводимость), роль анода — p-слой (дырочная проводимость).

## Slide 5: Из чего делают фотоэлементы?
Самый первый в мире фотоэлемент появился в 1883 году в лаборатории Чарьза Фриттса. Он был изготовлен из селена, покрытого золотом. Увы, но такой набор материалов показал невысокие результаты — около 1% КПД.

## Slide 6: Солнечные батареи (Сборки)
Основной рабочей характеристикой солнечной батареи является пиковая мощность, которую выражают в Ваттах (Вт, W). Эта характеристика показывает выходную мощность батареи в оптимальных условиях: солнечном излучении 1 кВт/м2, температуре окружающей среды 25 oC, солнечном спектре шириной 45o(АМ1,5). В обычных условиях достичь таких показателей удается крайне редко, освещенность ниже, а модуль нагревается выше (до 60-70 градусов).

## Slide 7: Виды солнечных модулей-панелей

## Slide 9: Сравнительная таблица монокристаллических и поликристаллических солнечных панелей:

## Slide 10: Аморфные солнечные панели или батареи из аморфного кремния

## Slide 11: Плёночные солнечные батареи Плёночные панели — это следующий шаг развития источников питания на солнечной энергии. Шаг, который продиктован в первую очередь необходимостью снижения цен на производство батарей и стремлением к повышению энергоэффективности.
Плёночные батареи на основе теллурида кадмия
Плёночные панели на основе селенида меди-индия
Полимерные солнечные панели

## Slide 12: Сравнительная таблица: виды солнечных батарей и уровень КПД