## Slide 1: Датчики освещенности, перемещения Микрофоны для МЭМС. МЭМС для охранных систем.
  Выполнил: студент 4 курса
  физико-технического института,
  Группы 21414
  Поташев Сергей Алексеевич
ПЕТРОЗАВОДСК - 2019

## Slide 2: Датчики освещенности
Датчик освещенности измеряет текущую освещенность в люксах (от 0 до 500 лк)
Одним из основных применений датчиков освещенности является автоматический контроль работы систем, что предполагает включение, выключение, настройку и регулировку освещения, приборов, функций, яркости изображений для их оптимального восприятия человеком.

## Slide 3: Датчики освещенности
Notes: Датчик включает в своем устройстве фотоэлемент (фоторезистор, фототранзистор), компаратор (для сравнения показателей), микроконтроллер.
Принцип работы датчика освещенности – при изменении параметров фотоэлемента срабатывает пороговое устройство – компаратор, который подает сигнал на микроконтроллер, который оценивает входные данные

## Slide 4: Датчики освещенности

## Slide 5: Датчики перемещения
Принцип работы емкостного датчика перемещения:
Три пластины образуют последовательное соединение двух конденсаторов. При этом две крайние жестко закреплены, а центральная может смещаться под действием инерциальных сил. Изменение расстояния между пластинами приводит к изменению емкости обоих конденсаторов.

## Slide 6: Датчики перемещения
Конструкция включает в себя четыре пластины из поликристаллического кремния, три из которых образуют обкладки конденсаторов, а четвертая используется для реализации функции самотестирования.

## Slide 7: Датчики перемещения
форма импульса на выходе датчика при ударном воздействии

## Slide 8: Датчики перемещения
Автомобильная электроника:
Подушки безопасности;
Датчики критического крена;
Краш-тесты;
Динамический контроль;
Тормозная система;
Противоугонная система;
Адаптивная подвеска.
Медицинская/спортивная электроника:
Физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование;
Шагомеры;
Спортивно-медицинское оборудование;
Спортивное диагностическое оборудование.

## Slide 9: Датчики перемещения
Промышленная/гражданская электроника:
Инклинометры;
Защита жестких дисков PC;
MP3-проигрыватели;
Электронные компасы;
Эргономичный инструмент;
Стабилизаторы изображения;
Прокрутка текста в PDA;
Манипуляторы для систем виртуальной реальности;
Охранные системы;
GPS-навигаторы;
Логгеры событий/черные ящики;
Контроль погрузки/выгрузки товара;
Ударные выключатели;
Акустическое оборудование;
Контроль осанки;
Сейсмографы;
Робототехника.

## Slide 10: Микрофоны
Устройство микрофонов в МЭМС:
Микрофон состоит из двух особо важных элементов: подвижная и неподвижная обкладки. Под воздействием давления воздуха мембрана смещается, изменяется емкость между обкладками – при постоянном заряде изменяется напряжение. Эти данные пересчитываются в амплитуды и частоты звуковой волны.

## Slide 11: Микрофоны

## Slide 12: Микрофоны
Так как в микрофоне два неподвижных электрода с мембраной посередине. То это позволяет генерировать два полярных сигнала и лучше фильтровать помехи и бороться с искажениями. Также микрофон с двойным электродом лучше защищён от повреждений при резких перепадах давления во время падений устройства и лучше ведёт себя при работе во время сильного ветра.

## Slide 13: Микрофоны
Каждый микрофон имеет некоторый шум, производимый внутренней электронной схемой, приемным элементом или корпусом. Такой шум называют собственным. Например, собственный шум – один из источников шипения, которое слышно, когда мобильный телефон включен, но никто не говорит. Собственный шум – одна из ключевых характеристик микрофона.
SNR для микрофона – это отношение определенного эталонного сигнала к уровню собственного шума.
EIN – это шум на выходе микрофона, соответствующий некоему теоретическому источнику акустического шума на его входе.

## Slide 14: Микрофоны
Размеры и SNR различных микрофонов

## Slide 15: МЭМС для охранных систем
Современные MEMS-решения отличаются от традиционных датчиков вибрации или положения в пространстве по следующим признакам:
• миниатюрность и малый вес (скрытность и незаметность);
• наличие самопроверки, высокая стрессоустойчивость (жизнеспособность);
• цифровая технология (помехоустойчивость, универсальность);
• низкое энергопотребление (автономность);
• высокая стабильность параметров (не требуют обслуживания);
• низкая стоимость.

## Slide 16: МЭМС для охранных систем
В автомобильных приложениях эти компоненты используют в противоугонных системах, навигационных приборах, системах курсовой устойчивости и помощи водителю, корректорах фар, датчиках вибрации, системах адаптации подвески, регистраторах событий и «черных ящиках», подушках безопасности, приборах безопасности для грузоподъемной техники и многих других. В приложениях безопасности для зданий и сооружений MEMS-микросхемы находят применение в датчиках опасных вибраций и пространственных положений, грузоподъемных и лифтовых системах, изолирующих панелях доступа, детекторах присутствия, датчиках скоростей вращения и поворота, инклинометрах, барометрических датчиках, звуковых датчиках и других. В приложениях безопасности предметов, имущества и людей MEMS используют для определения событий ударов и свободных падений, неправильного складирования, перемещения и движения охраняемых объектов, уравновешивания грузовых и транспортных платформ, шагомерах и пульсомерах и других.

## Slide 17: Список литературы
МЭМС-датчики // compel.ru URL: https://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/MEMS-ot-ST.pdf (дата обращения: 18.03.2019).
Д.Льюис, П.Шрэйер Новые МЭМС-Микрофоны Analog Devices // ЭЛЕКТРОНИКА. 2013. №1(00123). С. 210-211.
MEMS-микрофон повышенной чувствительности // 3dnews URL: https://3dnews.ru/955988 (дата обращения: 18.03.2019).
MEMS: микроэлектромеханические системы, часть 1 // nanonewsnet URL: http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/mems-mikroelektromekhanicheskie-sistemy-chast-1 (дата обращения: 18.03.2019).
Инерциальные МЭМС-датчики // compel URL: https://www.compel.ru/lib/ne/2007/5/6-inertsialnyie-mems-datchiki (дата обращения: 18.03.2019).
А. Бородулин MEMS–технология на страже безопасности Новые микросхемы датчиков STMicroelectronics // Вестник электроники. 2010. №4(28). С. 18-21.