## Slide 1
Гетеропереходы, диоды, полупроводниковые лазеры.
Выполнил: студент 5 курса
физико-технического факультета, гр.21514
Матвеев Павел Сергеевич
Петрозаводск 2012
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ)
Кафедра физики твердого тела
1

## Slide 2: Передающие оптоэлектронные модули (ПОМ)
Предназначены для преобразования электрических сигналов в оптические. Последние должны быть введены в волокно с минимальными потерями. Производятся весьма разнообразные ПОМ, отличающиеся по конструкции, а так же по типу источника излучения.
Главным элементом ПОМ является источник излучения. Он должен удовлетворять основным требованиям:

## Slide 3: Передающие оптоэлектронные модули (ПОМ)
Излучение должно вестись на длине волны одного из окон прозрачности волокна.
Источник излучения должен выдерживать необходимую частоту модуляции для обеспечения передачи информации на требуемой скорости;
Источник излучения должен быть эффективным, в том смысле, что большая часть его излучения должна попадать в волокно с минимальными потерями;
Источник излучения должен иметь достаточно большую мощность, чтобы сигнал можно было передавать на большие расстояния, но и не настолько, чтобы излучение не приводило к нелинейным эффектам или могло повредить волокно или оптический приемник;
Температурные вариации не должны сказываться на функционировании источника излучения;
Стоимость производства источников излучения должна быть относительно невысокой.

## Slide 4: источники излучения

## Slide 5: Оптические переходы
В твердых телах переходы электронов между состояниями возможны либо с испусканием, либо с поглощением квантов света. В зависимости от начального и конечного состояния различают 4 типа переходов:
A - межзонные переходы, т.е. переходы электронов между состояниями, расположенными в зоне проводимости и валентной зоне,
B - внутризонные переходы, т.е. переходы электронов между состояниями, расположенными только в зоне проводимости или только в валентной зоне,
C - переходы между примесными состояниями, энергетические уровни которых расположены в запрещенной зоне,
D - переходы между примесными состояниями и состояниями для электронов в зоне проводимости или валентной зоне.

## Slide 6: Оптические переходы

## Slide 7
Методы инжекции
Инжекция неосновных носителей заряда через потенциальтный барьер гомо- или гетероперехода
Возбуждение ударной ионизвацией в сильном электроическом поле
Возбуждение при туннелировании через потенциальный барьер

## Slide 8: Условие односторонней инжекции в p-n переходе
Вольт-амперная характеристика p-n перехода для гомоструктур описывается следующим соотношением:

## Slide 9: Определение гетероперехода
Гетеропереходом называют контакт двух полупроводников различного вида и разного типа проводимости, например, pGe - nGaAs.
Поскольку в гетеропереходах используются разные материалы, необходимо, чтобы у этих материалов с высокой точностью совпадали два параметра:
температурный коэффициент расширения (ТКР)
постоянная решетки

## Slide 10: Определение гетероперехода
Количество материалов для гетеропереходов ограничено. Наиболее распространенными из них являются:
германий Ge
арсенид галлия GaAs
фосфид индия InP
четырехкомпонентный раствор InGaAsP.

## Slide 11: Виды гетеропереходов.

## Slide 12: Условие односторонней инжекции в гетеропереходе
Для гетеропереходов величина полного тока также выражается соотношением:

## Slide 13: Условие односторонней инжекции в гетеропереходе
Рассмотрим p-n-переход, у которого ширина запрещённой зоны n-полупроводника больше, чем у p-полупроводника.

## Slide 14: Светодиоды

## Slide 15: Принцип работы светодиода

## Slide 16: Технология производства светодиодов
1) Выращивание кристалла.
2) Создание чипа.
3) Биннирование.
4) Создание светодиода.

## Slide 17: Полупроводниковые лазеры

## Slide 18: Зонная диаграмма

## Slide 19: конструкция полупроводникового лазера

## Slide 20: Лазеры на гетероструктурах

## Slide 21: Зависимость интенсивности излучения от тока

## Slide 22: Вид оптоволоконных лазеров

## Slide 23: Спасибо за внимание