## Slide 1: Пассивные оптические элементы
Выполнил: студент 6 курса
физико-технического факультета, гр. 21612
Аблоухов Сергей Игоревич
2015 г.
ПетрГУ

## Slide 2: Пассивные оптические элементы
Пассивные элементы (ПЭ) ВОЛС – это «винтики», с помощью которых соединяется оптическое волокно и активное оборудование, обеспечивая заданные параметры оптической системы.
Рис. 1 Fiber Optic Connector (FC)

## Slide 3: Соединение источника с оптоволокном
Его роль – получить максимально возможный уровень мощности, передаваемый от источника к оптическому волокну. При этом оптические характеристики источника и волокна должны быть согласованы.
Числовая апертура в волоконных оптических системах — синус максимального угла между осью и лучом, для которого выполняются условия полного внутреннего отражения при распространении оптического излучения по волокну. Она характеризует эффективность ввода световых лучей в оптическое волокно и зависит от конструкции волокна.

## Slide 4: Соединение источника с оптоволокном - типы потерь
Выходной диаметр источника не соответствует диаметру ядра волокна, тогда потери излучения, связанные с рассогласованием данных характеристик, могут быть определены по формуле 1.
формула 1
Потери отсутствуют, когда диаметр ядра волокна превосходит диаметр источника (или наоборот). Когда апертура NA источника больше, чем NA волокна, то потери, вызванные этим рассогласование, равны:
формула 2

## Slide 5: Соединение фотодетектора и оптоволокна - типы потерь
Рассогласованность диаметров
Рассогласованность апертуры
Френелевское отражение
Механическое несоответствие между соединителем и приемной частью

## Slide 6: Ключевая особенность
Точное размещение волоконных ядер

## Slide 7: Типы соединителей
Неразъёмный соединитель (сплайс, “заплатка”, механический соединитель)
Corelink производства AMP
Lucent Technologies
Fibrlok II
RMS производства AT&T
Sumitomo
Fujikura

## Slide 8: Типы соединителей
Разъёмный соединитель (разъём, коннектор)

## Slide 9: Оптическая муфта

## Slide 10: Оптическая муфта

## Slide 11: Требования к соединителям
Низкие потери
Простота установки
Надёжность
Регламентируемость характеристик
Экономичность

## Slide 12: Требования к потерям на соединителе
0,2 дБ и меньше для телекоммуникационных систем или для дальних линий связи
0,3 дБ – 1 дБ для соединителей, используемых в контуре внутри зданий: для локальных сетей или линий управления производством
1-3 дБ – для соединителей в системах, где это приемлемо (зато дёшево)

## Slide 13: Причины возникновения потерь в соединениях
Внутренние, связанные с нестабильностью параметров самого волокна
Внешние, связанные непосредственно с соединителем

## Slide 14: Внутренние причины
Рассогласованность апертуры (NA)
Потери связанные с рассогласованием диаметров ядер
Несовпадение размеров оптических оболочек
Концентричность размещения волоконного ядра внутри оптической оболочки
Эллиптичность формы ядра и оптической оболочки

## Slide 15: Внешние факторы
Боковое смещение
Зазор между сколами
  Френелевское отражение
  Потерей мод высокого порядка при прохождении светом зазора
Угловое рассогласование ориентации осей
Гладкость поверхности скола

## Slide 16: Разветвители-типы
T-разветвитель
Разветвители типа “Звезда”
Сварные разветвители
Центрально-симметричные разветвители с отражением

## Slide 17: Разветвители – потери
Сквозные потери определяются отношением выходной мощности через порт 2 к входной мощности через порт 1:
Потери заглушенного канала определяются отношением мощности, проходящей через порт 3, к мощности проходящий на порт 1:
Направленность определяется отношением между нежелательным входом энергии через порт 4 к энергии, входящий через порт 1:

## Slide 18: Разветвители – потери
Избыточные потери определяются отношением суммы мощности, выходящей через порты 2 и 3 к входной мощности, подводимой через порт 1:
Идеальный разветвитель:
Реальный разветвитель:
В существующих разветвителях потери выходных портов равны сумме индивидуальных потерь портов и избыточных потерь. Если и представляют собой потери сквозного и заглушенного портов в реальном разветвителе, действительные потери составляют:
=+
=+

## Slide 19: Это всё?
Нет! В эту тему можно углубляться ещё очень долго, но лучше давайте посмотрим, как теория превращается в практику

## Slide 20: Технологический процесс производства оптических вилок (Оптел)
Наше предприятие обладает технологией и средствами производства для изготовления оптических вилок высшего качества с использованием приборных коннекторов и технологии производства Seikoh Giken.

## Slide 21: Технологический процесс производства оптических вилок (Оптел)
Пневматический диспенсер используется для заполнения клеем керамических феррулов. Электрический кримпер для обжима коннекторов обеспечивает точное усилие обжима, высокую производительность труда, что приводит к меньшей стоимости изделий при максимальном качестве.

## Slide 22: Технологический процесс производства оптических вилок (Оптел)
Полировка коннекторов проводится на программируемых полировальных машинах, ориентированных на массовое производство – OFL-15, SFP-550S производства Seikoh Giken (Япония). Именно полировальная машина определяет качество оптических вилок (patchcords/pig-tails).

## Slide 23: Средства контроля (Оптел)
Проверку качества полировки (царапины, грязь, сколы) на цифровом микроскопе FVA-2400-L производства JDSU (США) с выдачей протоколов на соответствие стандарту МЭК IEC 61300-3-35:2009 часть 3-35, введенному в действие 20.11.2009 г. Это позволяет не только качественно оценить состояние торца феррула, а и количественно определить его качество.

## Slide 24: Средства контроля (Оптел)
Программа FiberCheck2 автоматически распознаёт элементы поверхности коннектора вычисляет её геометрические параметры и сортирует их по критерию «PASS/FAIL» в соответствии с требованиями стандарта МЭК (IEC 61300-3-35), исключая влияние человеческого фактора на результат контроля

## Slide 25: Средства контроля (Оптел)
Измерение оптических параметров производится с использованием тестового комплекта производства JDSU.

## Slide 26: Средства контроля (Оптел)
На завершающем этапе производственного цикла проводится автоматическая паспортизация и маркировка соединителей. Наша компания предлагает соединители предварительно очищенные и проверенные на соответствие рекомендациям МЭК (IEC 61300-3-35).

## Slide 27: Список литературы
В. А. Гуртов “Оптоэлектроника и волоконная оптика” 2007 г.
Оптел - www.optel.ua
Сварка оптических волокон. Часть 1: кабели и их разделка, оптический инструмент, муфты и кроссы, коннекторы и адаптеры. habrahabr.ru/post/193146

## Slide 28: Спасибо за внимание!