## Slide 1: Источники в оптоволоконных линиях связи
Автор доклада: Андрей Варшуков, студент 6 курса, направление «Приборостроение»
Преподаватель:
профессор, заведущий кафедры физики твердого тела
доктор физ.-мат. наук В.А. Гуртов
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
г. Петрозаводск, 2015

## Slide 2: Электролюминесценция
Вид энергии, подводимой к люминофору:
фотолюминесценция,
катодолюминесценция,
хемилюминесценция,
рентгенолюминесценция,
электролюминесценция: при этом тело получает энергию непосредственно из электрического поля.
Неорганические люминофоры - широкозонные полупроводники, для которых

## Slide 3: Оптические переходы
Зона проводимости
Валентная зона
А
B
C
D
E
I
B
D
C
А – межзонные, B - внутризонные
C – между примесными состояниями (с уровнями Eg)

## Slide 4: Оптические переходы
Зона проводимости
Валентная зона
А
B
D - между примесными состояниями (с уровнями Ec и Ev)
E – переходы с участием экситонов
I – внуртицентровые излучательные переходы
C
D
E
I
B
D
C

## Slide 5
При переходах электронов между состояниями должны соблюдаться законы сохранения энергии и квазиимпульса.
Полупроводники
(по форме зависимости энергии электронов Е от волнового вектора К)
Прямозонные.
Энергетический минимум зоны проводимости и находится при К=0, также как и соответствующий минимум валентной зоны: GaAs, GaP, InGaAsP.
В переходах участвуют 2 частицы
Непрямозонные.
Энергетический минимум зоны проводимости находится при К отличном от нуля: Ge и Si.
В переходах участвуют 3 частицы
Оптические переходы
Переходы A – фундаментальные (hν >Eg)
Предпочтение: полупроводниковые соединения с прямозонной энергетической структурой, спектральный диапазон которых лежит в области фундаментального поглощения.

## Slide 6: Светодиоды
Светодиод (излучающий диод) – плупроводниковый диод на базе p-n- либо гетероперехода, излучающий кванты света при протекании через него прямого тока.
Светодиоды
(по характеристике излучения)
С излучением
в видимой части спектра
С излучением в инфракрасной части спектра

## Slide 7: Светодиоды. Спектр
Спектральная характеристика излучения – монохроматическая линия,
Полуширина – kT
Центрированная при значении hν=Eg
Интенсивность излучения

## Slide 8: Светодиоды видимого диапазона
Видимый диапазон:
от фиолетового – 0,39 мкм - 2,8eV
до красного - 0,77 мкм - 1,8eV
Приемлемые свойства твердый раствор GaAs1-xPx
Для ↑эффективности:
при х>0,45: замена P на N

## Slide 9: Светодиоды по цветам излучения
Красные - 1,8eV GaP: ZnO, GaAs0,6P0,4),
Оранжевые – GaAs0,35P0,65
Желтые - GaAs0,14P0,86
Зеленые - 2,3eV GaP, ZnTe
Голубые - 2,4eV GaAs-ErYb, SiC, CdS
Фиолетовые - 2,8eV GaN

## Slide 10: Светодиоды. Конструкция
Структура с плоской геометрией.
Прямозонные светодиоды (красное излучение) - на подложках GaAs (а),
Непрямозонные (оранжевое, жёлтое и зелёное излучения) - на подложках GaP (б)

## Slide 11: Светодиоды инфракрасного диапазона
Светодиодов ИК-излучения применяются как оптронные устройства коммутации, оптические линии связи, системы дистанционного управления.
Наиболее распространён - основе GaAs (λ=0,9mkm):
эффективность электролюминесценции благодаря высокому технологическому освоению.
Eg< 1,5 эВ.
К ним относятся твёрдые растворы, в состав которых входят три или четыре элемента III и V групп периодической системы.
Например, среди твердых растворов переменного состава GaInAsP (λ=1,0–1,3mkm) наиболее популярный Ga0,28In0,72As0,6P0,4 (λ=126mkm).

## Slide 12: Светодиоды
Мощность – <1 мВт
Напряжение смещения –
1,2-1,8 В
Ширина спектра - до 80 нм
Срок службы – до 11 лет
Рабочий ток – 180 мА

## Slide 13: Полупроводниковые лазеры
П/п лазер - оптоэлектронное устройство, генерирующее когерентное излучение при пропускании через них электрического тока.

## Slide 14: Полупроводниковые лазеры
Гомогенные и гетерогенные п/п лазеры
При низких значениях тока возникает спонтанное излучение, распространяющееся во всех направлениях. При увеличении смещения ток достигает порогового значения, при котором создаются условия для стимулированного излучения, и р-n переход испускает монохроматичный строго направленный луч света.

## Slide 15: Полупроводниковые лазеры
Накачка в лазере может осуществляться:
  Электрическим током
  Электронным пучком
  Электромагнитным излучением
Отличительные свойства п/п лазера являются: малые размеры
  Высокой КПД – 10-50%
  Малая иннерционность – 10-9 с
  Малые напряжения питания – 1-3 В
  Мощность – 3-5 мВт
  Миниатюрные размеры
  Ширина спектра 1-3 нм

## Slide 16: Полупроводниковые лазеры
Модовой состав излучения существенно зависит от конструкции и размеров резонатора и мощности излучения лазера. П. л. испускает узкую спектральную линию, к-рая сужается с увеличением мощности излучения, если не появляются пульсации и многомодовые эффекты.
Эволюция спектра излучения с ростом мощности в инжекц. лазере показана на рис. 7.
В п/п лазерах путём модуляции накачки удаётся получить излучение:
  в форме синусоидальных пульсаций с частотой 10-20 ГГц,
  в форме УК-импульсов субпикосекундной длительности (10-12 с)
  Скорость передачи информации до 2-8 Гбит/с.
Ватт-амперная характеристика и эволюция спектров излучения в лазере на основе GaAlAs/GaAs

## Slide 17: Полупроводниковые лазеры
Применение:
  Волоконно-оптические системы связи
  Устройствах записи и чтения информации (принтеры, диски)
  Датчиках и индикаторах

## Slide 18: Используемые ресурсы:
Гуртов В. А., Оптоэлектроника и волоконная оптика, Петрозаводск, 2007
Елисеев П. Г., Введение в физику инжекционных лазеров, М., 1983;
Бейли Д., Райт Э., Волоконная оптика. Теория и практика, URL - http://izmer-ls.ru/w
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 19
19
© А. Варшуков. Конкурс "У.М.Н.И.К."
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
ОЖИДАЮ ВАШИ ВОПРОСЫ